ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

_________201_ року № _______

ПОРЯДОК

розробки та затвердження проектної документації на поточний середній ремонт об’єктів автомобільних доріг загального користування і проведення її експертизи

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює механізм розробки та затвердження проектної документації на поточний середній ремонт об’єктів автомобільних доріг загального користування і проведення її експертизи.

1.2. Цей Порядок поширюється на служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, на балансі яких знаходяться автомобільні дороги загального користування (далі – Замовники).

1.3. Цей Порядок розроблено відповідно до:

Закону України «Про автомобільні дороги»;

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг України»;

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва»;

ГБН Г.1-218-182:2011 «Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт»;

СОУ 42.1-37641918-050:2012 «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення).

1.4. Об’єктом ремонту є окрема споруда (міст, труба, дамба тощо), транспортна розв’язка, ділянка автомобільної дороги або їх елементи. Поточний середній ремонт може проводитись як комплексно по всіх спорудах та елементах ділянки дороги, що ремонтується, так і вибірково по окремим ділянкам і елементам дороги та дорожніх споруд.

1.5. Поточний середній ремонт виконується відповідно до проектної документації або кошторисної документації, яка складається на підставі дефектного акту або матеріалів інженерних вишукувань чи обстежень.

1.6. Проектна документація  –  це  затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також локальні та зведені кошториси вартості ремонту об’єкту.

1.7. Кошторисна документація – це локальні та зведені кошториси вартості ремонту об’єкту, складені на підставі дефектного акту або матеріалів інженерних вишукувань чи обстежень.

1.8. Основні терміни, які застосовуються в цьому Порядку, наведені в Законі України «Про автомобільні дороги», інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

ІІ. Розробка та затвердження проектної документації

на поточний середній ремонт

2.1. Рішення про виготовлення проектної документації чи кошторисної документації приймає Замовник в залежності від складності об’єкту.

2.1.1. Проектна документація та кошторисна документація може виготовлятися безпосередньо Замовником чи за його дорученням (завданням) проектними організаціями.

2.2. В разі замовлення проектної документації в проектній організації Замовник, на підставі акту обстеження, дефектних актів, розробляє завдання на розробку проектної документації (додатки № 1,2).

2.2.1. Завдання на розробку проектної документації на ремонт об’єктів розробляється і погоджується підрозділами Замовника та затверджується керівництвом Служби автомобільних доріг в АР Крим, областях, та місті Севастополі.

2.2.2. Завдання складаються на підставі акту обстеження, дефектних актів, затверджених Замовником, або матеріалів інженерних вишукувань чи обстежень.

2.2.3. На стадії розробки проектної документації розробник проектної документації узгоджує варіанти проектних рішень, що передбачається завданням.

2.2.4. Під час підготовки технічних завдань в залежності від складності об’єкту Замовником може бути прийняте рішення щодо розгляду їх на Технічній раді Укравтодору.

2.2.5. Зміни чи доповнення до завдань на розробку проектної документації затверджуються та погоджуються у тому ж порядку.

2.3. Проектна документація або кошторисна документація за рішенням Замовника може проходити експертизу.

2.3.1. Експертизу проводять експертні організації незалежно від форм власності, що відповідають критеріям, які визначені Мінрегіоном. Інформація про експертні організації, що відповідають критеріям, оприлюднюється зазначеним міністерством на його офіційному сайті.

2.3.2. Експертиза проектної документації ремонтів об’єктів за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться експертною організацією державної форми власності.

2.3.3. Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається Замовником.

2.4. Проектна документація на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування затверджується Замовником.

2.5. За ініціативою Замовника чи Укравтодору проектна документація до її затвердження може бути розглянута на Технічній раді Укравтодору.

2.6. Перезатвердження проектної документації на поточний середній ремонт здійснюється у порядку, встановленому для її затвердження.

Директор Департаменту стратегічного розвитку

дорожнього ринку та автомобільних перевезень                                     Р.В. Хміль

Додаток № 1

до Порядку розробки та затвердження

проектної документації на поточний середній ремонт об’єктів автомобільних доріг загального користування і проведення її експертизи

(пункт 2.2)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________

(підпис)

“____”_____________ 		 р.

(дата)

##### ЗАВДАННЯ №

з розробки проектної документації на

поточний середній ремонт автомобільної дороги                                                          _____________________________________________________________

(повна назва, ділянка, область)

| 1. | Підстава для проектування |
| --- | --- |
| 2. | Вид ремонту |
| 3. | Терміни ремонту |
| 4. | Замовник |
| 5. | Генеральна підрядна організація |
| 6. | Генеральна проектна організація |
| 7. | Інженерні вишукування |
| 8. | Вихідні дані про особливі умови ремонту |
| 9. | Виконання варіантного проектування, попередніх погоджень |
| 10. | Потужність або характеристика об’єкта |
| 11. | Вимоги до інженерного захисту територій і споруд |
| 12. | Вимоги до заходів щодо раціонального використання та захисту оточуючого середовища |
| 13. | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці |
| 14. | Вимоги до розробки спеціальних заходів |
| 15. | Виконання експертизи |
| 16. | Склад проектної документації |

| РОЗРОБНИК: |  |
| --- | --- |
|  |  |  | (П.І.Б.) |

ПОГОДЖЕНО:

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (П.І.Б.) |
| 2. |  |  |  |
|  |  |  | (П.І.Б.) |
| 3. |  |  |  |
|  |  |  | (П.І.Б.) |

Додаток № 2

до Порядку розробки та затвердження

проектної документації на поточний середній ремонт об’єктів автомобільних доріг загального користування і проведення її експертизи

(пункт 2.2)

##### РЕКОМЕНДАЦІЇ

до заповнення завдання з розробки

проектної документації

1. При заповненні завдання на розробку проектної документації на поточний середній ремонт об’єкту автомобільної дороги використовуються такі одиниці виміру:

довжина автомобільних доріг – кілометри (км), з точністю до однієї десятої;

довжина штучних споруд – погонні метри (пог. м), з точністю до цілих одиниць;

одиниці мостів – шт.

2. Завдання на розробку проектної документації на поточний середній ремонт об’єкту автомобільної дороги заповнюється у такому порядку:

у графі 1 «Підстава для проектування» – матеріали обстежень об’єктів автомобільних доріг загального користування, доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, тощо;

у графі 2 «Вид ремонту» – поточний середній ремонт;

у графі 3 «Терміни ремонту»  –  початок  та кінець робіт визначається проектною документацією;

у графі 4 «Замовник»  –  назва служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі або інших замовників на балансі яких знаходяться автомобільні дороги загального користування;

у графах 5 та 6 «Генеральна підрядна організація» та «Генеральна проектна організація» –  згідно з чинним законодавством;

у графі 7 «Інженерні вишукування» – інженерно-геологічні, інженерно - геодезичні (та при необхідності – інші) вишукування виконати в необхідному обсязі;

у графі 8 «Вихідні дані про особливі умови ремонту» – ремонт виконується в умовах: закриття руху, обмеження руху чи під рухом;

у графі 9 «Виконання варіантного проектування, попередніх погоджень» – розробити варіанти основних проектних рішень та погодити із Замовником;

у графі 10 «Потужність або характеристика об’єкта» – протяжність,                      км (пог. м), категорія, навантаження, орієнтовна розрахункова вартість;

у графі 11 «Вимоги до інженерного захисту територій і споруд» – згідно акту комісійного обстеження;

у графі 12 «Вимоги до заходів щодо раціонального використання та захисту оточуючого середовища» – передбачити конкретні заходи;

у графі 13 «Вимоги до режиму безпеки та охорони праці» – згідно з чинним законодавством;

у графі 14 «Вимоги до розробки спеціальних заходів» – у проектній документації передбачити використання інноваційних технологій, нових матеріалів, заходи для покращення потреб людей з обмеженими можливостями тощо;

у графі 15 «Виконання експертизи» – виконати (не виконувати) експертизу.

у графі 16 «Склад проектної документації»  – вказати в якому обсязі розробляється документація: тільки інвесторська кошторисна документація у відповідності до дефектного акту, креслення в необхідному обсязі та кошторисна документація.

3. При складанні завдань у графах, в яких відсутнє визначення – необхідно ставити прочерк.

4. Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єктів, що проектуються, і умов виконання робіт.