Додаток 7

до Технічного регламенту

прогулянкових суден і водних мотоциклів

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ  ЩОДО

ВИКИДІВ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ТА ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ.

1. Для перевірки відповідності сімейства двигунів необхідно взяти вибірку двигунів. Виробник повинен визначити розмір вибірки (n), узгодивши його з призначеним органом.

2. Арифметичне середнє результатів Х, отриманих на вибірці, повинно бути обчислено для кожного регульованого компоненту викидів відпрацьованих газів та рівня шуму.  Виробництво серії вважається таким, що відповідає вимогам (рішення про відповідність), якщо виконана наступна умова:

Де S - стандартне відхилення:

X	=	арифметичне середнє результатів Х отриманих на вибірці

x	=	окремі результати отримані на вибірці

L	=	відповідне граничне значення

n	=	кількість двигунів у вибірці

k	=	статистичний фактор, який залежить від n (див. нижчезазначену таблицю)

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0.973 | 0.613 | 0.489 | 0.421 | 0.376 | 0.342 | 0.317 | 0.296 | 0.279 |

| n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0.265 | 0.253 | 0.242 | 0.233 | 0.224 | 0.216 | 0.210 | 0.203 | 0.198 |

Якщо n ≥ 20 то .

__________________________________________________________