ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ________ 2016 р. № ______

ВИМОГИ

до проведення контролю якості робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування

Розділ 1. Загальні положення

1. Контроль якості робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування проводиться з метою забезпечення відповідності виконаних дорожніх робіт вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, галузевих будівельних норм, інших нормативно-правових актів та передбачає здійснення технічного нагляду за ходом виконання таких робіт.

2. У цих вимогах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

вхідний контроль - перевірка відповідності якості матеріалів і будівельних конструкцій вимогам проектно-кошторисної документації, державних стандартів, будівельних норм і правил, галузевих будівельних норм, інших нормативно-правових актів, а також наявності відповідних супровідних документів, правильності транспортування, складування та зберігання матеріалів і будівельних конструкцій;

дорожні консультаційні послуги - послуги зі здійснення постійного технічного нагляду та вироблення вимог і рекомендацій щодо вдосконалення організаційних та технологічних підходів до виконання дорожніх робіт з метою запобігання, виявлення та усунення недоліків, які виникають у ході виконання таких робіт підрядником;

дорожні роботи - роботи з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування;

замовник - підприємства та організації, на балансі яких перебувають автомобільні дороги загального користування;

інженер-консультант - юридична особа, яка надає дорожні консультаційні послуги і не є структурним підрозділом замовника або підрядника;

підрядник - юридична особа незалежно від форм власності, що уклала із замовником договір про виконання дорожніх робіт;

технічний нагляд - здійснення контролю за дотриманням проектних рішень, вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, галузевих будівельних норм та інших нормативно-правових актів, а також обсягами виконаних дорожніх робіт.

3. Замовнику забороняється здійснювати технічний нагляд власними силами.

4. Для виконання своїх функцій з технічного нагляду замовник залучає інженера-консультанта шляхом закупівлі дорожніх консультаційних послуг відповідно до законодавства.

5. Інженер-консультант на підставі договору, укладеного із замовником, є представником замовника, відповідальним за здійснення технічного нагляду на автомобільних дорогах загального користування та вироблення вимог і рекомендацій щодо вдосконалення організаційних та технологічних підходів до виконання дорожніх робіт, обов'язкових для виконання підрядником.

6. Інженер-консультант виконує свої функції відповідно до цих вимог.

Розділ 2. Обов’язки та права інженера-консультанта під час надання послуг з технічного нагляду

1. Основним завданням інженера-консультанта є забезпечення якісного виконання підрядником дорожніх робіт у терміни, визначені графіком виконання таких робіт, затвердженим замовником.

2. З метою забезпечення якості виконання дорожніх робіт відповідно до вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, галузевих будівельних норм, інших нормативно-правових актів інженер-консультант зобов’язаний здійснювати безперервний технічний нагляд за ходом і процесом виконання таких робіт.

3. Інженер-консультант зобов’язаний:

здійснювати контроль та перевірку якості, обсягів та вартості виконуваних підрядником дорожніх робіт;

здійснювати контроль за своєчасним виконанням комплексу сезонних робіт з догляду за автомобільною дорогою, дорожніми спорудами та смугою відведення;

спільно з представниками підрядника проводити огляд і оцінку виконаних дорожніх робіт, огляд і оцінку яких на наступних етапах виконання дорожніх робіт буде неможливо здійснити (приховані роботи);

здійснювати контроль за дотриманням підрядником затвердженого замовником графіка виконання робіт;

здійснювати контроль за дотриманням підрядником технічних правил утримання автомобільних доріг загального користування;

здійснювати нагляд за проведенням підрядником вхідного контролю, зокрема перевіряти наявність документів, що засвідчують якість матеріалів і будівельних конструкцій, які надходять до місця виконання дорожніх робіт (технічних паспортів, сертифікатів, результатів лабораторних випробувань);

проводити в рамках технічного нагляду суцільний або вибірковий контроль якості та обсягів виконаних робіт з використанням візуального та інструментальних методів контролю;

своєчасно виявляти невідповідність якості робіт з утримання автомобільних доріг нормативним вимогам;

інформувати замовника про наявні або можливі проблемні питання, які виникли або можуть виникнути в ході реалізації договору підряду;

подавати на затвердження замовнику зміни до проектно-кошторисної документації, які, на його думку, необхідні для завершення робіт у встановлені терміни, включаючи пропозиції щодо контрактної ціни і термінів завершення виконання дорожніх робіт;

надавати підряднику рекомендації щодо усунення порушень технологій і правил під час виконання дорожніх робіт та контролювати хід виконання таких рекомендацій;

здійснювати контроль за усуненням підрядником дефектів, що впливають на безпеку дорожнього руху або збереження автомобільних доріг і дорожніх споруд;

здійснювати приймання виконаних підрядником дорожніх робіт, за умови відповідності якості та обсягу виконаних робіт проектно-кошторисній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, галузевих будівельних норм, інших нормативно-правових актів;

здійснювати погодження актів виконаних робіт, наданих підрядником, та подання їх замовнику для оплати;

розглядати пропозиції підрядника щодо продовження термінів виконання дорожніх робіт, компенсації вартості додаткових робіт і витрат та приймати рішення щодо їх доцільності;

вести облік обсягів прийнятих і оплачених замовником дорожніх робіт, а також обсягів та вартості неякісно виконаних дорожніх робіт підрядником;

забезпечити приймання й збереження всіх гарантійних документів і сертифікатів на всі матеріали і будівельні конструкції та передачу їх замовнику після закінчення виконання дорожніх робіт;

інформувати замовника про припинення або призупинення технічного нагляду за якістю виконання дорожніх робіт у строки, встановлені договором.

4. Інженер-консультант має право:

відповідно до укладеного із замовником договору представляти його інтереси у відносинах з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, власниками земельних ділянок та інженерних комунікацій, іншими установами та організаціями з питань, пов’язаних з виконанням дорожніх робіт;

здійснювати перевірку виконання дорожніх робіт в ході їх реалізації;

вимагати від підрядника виконувати роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, дотримуватись вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, галузевих будівельних норм, інших нормативно-правових актів, що регламентують виконання дорожніх робіт;

брати участь у сезонних обстеженнях автомобільних доріг загального користування у складі комісій;

вимагати надання підрядником виконавчої документації на дорожні роботи;

пред'являти письмові вимоги до посадових осіб підрядника про усунення дефектів і причин їх виникнення;

вимагати від підрядника усунути виявлені дефекти у встановлені строки;

вимагати від підрядника вжити заходів щодо виправлення або зміни пред'явлених для оплати документів або виключення з оплати вартості обсягів робіт, які не відповідають проектно-кошторисній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, галузевих будівельних норм, інших нормативно-правових актів та/або які фактично не були виконані підрядником;

вносити замовнику пропозиції щодо розірвання договору про виконання дорожніх робіт з підрядниками, які систематично порушують правила виконання дорожніх робіт.

Розділ 3. Взаємовідносини замовника, підрядника та інженера-консультанта

1. Взаємовідносини замовника, підрядника та інженера-консультанта регулюються договорами між замовником та підрядником і замовником та інженером-консультантом.

2. Договір між замовником та інженером-консультантом укладається за результатами проведеного тендера на закупівлю дорожніх консультаційних послуг з урахуванням положень цих вимог та має містити форми звітності інженера-консультанта перед замовником.

3. У вимогах, рекомендаціях та інших повідомленнях, які інженер-консультант надає підряднику, вказуються терміни виконання, а копії таких вимог, рекомендацій та повідомлень надсилаються замовнику.

4. Вимоги, рекомендації, інші повідомлення, які інженер-консультант надає підряднику, зберігаються інженером-консультантом протягом гарантійного терміну на виконані дорожні роботи, а копії таких документів – у замовника.

5. Підрядник у термін, визначений інженером-консультантом, повинен усунути виявлені порушення та повідомити про це інженера-консультанта та замовника.

6. У разі невиконання інженером-консультантом своїх обов’язків два і більше разів замовник у письмовій формі інформує його про необхідність усунення недоліків. Якщо інженером-консультантом не було вжито заходів для усунення недоліків, замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір з інженером-консультантом.

7. У випадку розірвання замовником договору в односторонньому порядку інженер-консультант, з яким такий договір було розірвано, не допускається до подальшої участі в тендерах із закупівлі дорожніх консультаційних послуг протягом наступних двох років.

8. Здійснення технічного нагляду не знімає з підрядника відповідальності за якісне виконання дорожніх робіт.

9. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про надання дорожніх консультаційних послуг інженер-консультант несе відповідальність відповідно до законодавства та укладеного договору.

10. Взаємодія інженера-консультанта і підрядника здійснюється відповідно до узгодженого та затвердженого замовником графіка виконання дорожніх робіт.

11. За недотримання графіка виконання дорожніх робіт, а також за усунення дефектів, які виникли з вини підрядника, додаткові витрати на постійний технічний нагляд компенсуються за рахунок коштів підрядника.

12. У договорі, укладеному між замовником та підрядником, повинні бути передбачені положення, що визначають функції інженера-консультанта та особливості його взаємодії з підрядником. У випадку якщо договір про надання дорожніх консультаційних послуг укладений після укладення договору про виконання дорожніх робіт, замовник повинен повідомити підрядника, який виконує дорожні роботи, про укладення договору з інженером-консультантом та про обов’язки і права інженера-консультанта, який здійснюватиме технічний нагляд.

13. Підрядник має право звернутися до замовника, якщо вважає, що дії інженера-консультанта є неправомірними та можуть призвести до негативних наслідків.

Розділ 4. Вимоги до організації інженера-консультанта

1. Вибір інженера-консультанта здійснюється на конкурсній основі з урахуванням обсягу інженерних послуг, спеціалізації, технічної оснащеності, фінансової спроможності, рівня кваліфікації фахівців, наявності системи контролю якості дорожніх робіт, наявного досвіду щодо надання послуг з технічного нагляду в дорожній сфері.

2. Персонал інженера-консультанта повинен мати відповідну кваліфікацію для здійснення технічного нагляду. Залежно від обсягу та умов дорожніх робіт замовник може висувати додаткові вимоги до досвіду і кваліфікації фахівців інженера-консультанта, наявності та виду обладнання, необхідного для якісного виконання робіт з технічного нагляду.