Додаток 2 
до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна

(пункт 4.6 розділу IV)

Розрахунок мінімального складу екіпажу самохідних суден, при якому допускається вихід судна в море за межі територіальних вод України

Таблиця 1

| Посада | Мінімальна кількість членів екіпажу судна, які несуть ходову навігаційну вахту |
| --- | --- |
|  | для суден валовою місткістю до 500 одиниць | для суден валовою місткістю від 500 до 3 000 одиниць | для суден валовою місткістю від 3 000 до 10 000 одиниць | для суден валовою місткістю більш як 10 000 одиниць | для пасажирських суден пасажиромісткістю більш як 100 пасажирів |
|  | прибережний район плавання | необмежений район плавання | прибережний район плавання | необмежений район плавання | прибережний район плавання | необмежений район плавання | прибережний район плавання | необмежений район плавання | прибережний район плавання | необмежений район плавання |
|  | кіль- кість | Прави-ло Конвен-ції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвен-ції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвен-ції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвен-ції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвенції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвенції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвенції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвенції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвенції ПДНВ | кіль- кість | Правило Конвенції ПДНВ |
| Капітан | 1 | ІІ/3 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 |
| Старший помічник капітана | - | - | - | - | 1**** | ІІ/2 | 1**** | ІІ/2 | 1**** | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 | 1 | ІІ/2 |
| Вахтовий помічник капітана | 1 | ІІ/1 | 1 | ІІ/1 | - | - | 1** | ІІ/1 | 1* | ІІ/1 | 1 | ІІ/1 | 1 | ІІ/1 | 2 | ІІ/1 | 2 | ІІ/1 | 2 | ІІ/1 |
| Суднова команда | 2** | ІІ/5 або ІІ/4 | 3** | ІІ/5 або ІІ/4 | 3*** | ІІ/5 або ІІ/4 | 3** | ІІ/5 або ІІ/4 | 3 | ІІ/5 або ІІ/4 | 3 | ІІ/5 або ІІ/4 | 4 | ІІ/5 або ІІ/4 | 5 | ІІ/5 або ІІ/4 | 6 | ІІ/5 або ІІ/4 | 6 | ІІ/5 або ІІ/4 |

* Можливе зменшення на одну особу за умови несення вахти двома змінами.

** Можливе зменшення на одну особу на буксирах або штовхачах.

*** Можливе зменшення на дві особи на буксирах або штовхачах.

**** Цю посаду на буксирі або штовхачі допускається замінити посадою вахтового помічника.

Таблиця 2

| Посада | Мінімальна кількість членів екіпажу, які несуть ходову машинну вахту |
| --- | --- |
|  | потужність головної енергетичної установки до 750 кВт | потужність головної енергетичної установки від 750 до 3 000 кВт | потужність головної енергетичної установки більше 3 000 кВт |
|  | прибережний район плавання | необмежений район плавання | прибережний район плавання | необмежений район плавання | прибережний район плавання | необмежений район плавання |
|  | кількість | кількість | кількість | Правило Конвенції ПДНВ | кількість | Правило Конвенції ПДНВ | кількість | Правило Конвенції ПДНВ | кількість | Правило Конвенції ПДНВ |
| Старший механік | 1** | 1** | 1 | ІІІ/3 | 1 | ІІІ/3 | 1 | ІІІ/2 | 1 | ІІІ/2 |
| Другий механік | - | - | - | - | 1* | ІІІ/3 | 1* | ІІІ/2 | 1 | ІІІ/2 |
| Вахтовий механік | 1* | 1* | 1* | ІІІ/1 | - | - | 1* | ІІІ/1 | 1* | ІІІ/1 |
| Суднова команда | - | 1 | 1 | ІІІ/5 або ІІІ/4 | 2* | ІІІ/5 або ІІІ/4 | 2* | ІІІ/5 або ІІІ/4 | 3* | ІІІ/5 або ІІІ/4 |

* Можливе зменшення на одну особу, якщо обсяг автоматизації судна дозволяє експлуатацію його механічної установки без постійної присутності обслуговуючого персоналу в машинних приміщеннях і в центральному посту керування.

** Цю посаду на судні  з головними двигунами потужністю до 750 кВт допускається замінити посадою вахтового механіка.

Примітка.

На судні з потужністю головної енергетичної установки більше 3 000 кВт  повинно бути не менше одного електромеханіка (Правило Конвенції ПДНВ ІІІ/6). На судні з прибережним районом плавання, якщо обсяг автоматизації судна дозволяє експлуатацію його механічної установки без постійної присутності обслуговуючого персоналу в машинних приміщеннях і в центральному посту керування, можливе скорочення цієї посади.

На судні із чисельністю екіпажу 10 і більше осіб та цілодобовим режимом експлуатації повинно бути не менше одного кваліфікованого кухаря.

Для пасажирських суден пасажиромісткістю більш як 100 пасажирів повинно бути не менше одного кваліфікованого лікаря.

Прибережний район плавання означає район плавання з віддаленням від берега на відстань до 20 морських миль.