Додаток 3

до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна

(пункт 4.7 розділу IV)

Розрахунок мінімального складу екіпажів самохідних суден, що здійснюють плавання на прибережних морських шляхах у межах територіальних вод України та річкових внутрішніх водних шляхах України і на яких не здійснюється сумісництво професій

| Судно | Посада | Мінімальна кількість осіб, що входять до складу екіпажу |
| --- | --- | --- |
|  |  | рейси до 12 годин включно | рейси до 18 годин включно | цілодобове плавання |
| Суховантажні судна |
| Валовою місткістю до 1 000 одиниць | судноводій механік матрос | 1 1 1 | 2 2* 2 | 3 2* 3 |
| Валовою місткістю 1 001 -2 400 одиниць | судноводій механік матрос | 1 1 2 | 2 2* 2 | 3*** 2* 3 |
| Валовою місткістю 2 401 -5 500 одиниць | судноводій механік електромеханік або електрик матрос моторист | - - - - - | - - - - - | 3 2* 1* 3 2 |
| Валовою місткістю більше 5 500 одиниць | судноводій механік (судновий) електромеханік боцман матрос моторист | - - - - - - | - - - - - - | 3 3* 1* 1 3 3 |
| Нафтові та хімічні танкери та газовози |
| Валовою місткістю до 600 одиниць | судноводій механік матрос | 1 1 1 | 2 2* 2 | 3*** 2 3 |
| Валовою місткістю 600-1 500 одиниць | судноводій механік електромеханік або електрик матрос моторист | - - - - - | 2 2 1* 3 1 | 3 3* 1* 3 2* |
| Валовою місткістю 1 501-3 300 одиниць | судноводій механік електромеханік матрос моторист | - - - - - | - - - - - | 3 3* 1 3 3* |
| Валовою місткістю більше 3 300 одиниць | судноводій механік електромеханік боцман матрос моторист | - - - - - - | - - - - - - | 3 3* 1* 1 3 3 |
| Буксири, штовхачі |
| З потужністю головних двигунів 301 - 750 кВт | судноводій механік електромеханік або електрик матрос моторист | 1 1** - 1 - | 2 2**** - 1 - | 2 2**** - 1 1* |
| З потужністю головних двигунів 750 - 3 000 кВт | судноводій механік електромеханік або електрик матрос моторист | 1 1 - 1 - | 2 2* 1* 1 1* | 2 2* 1* 1 2* |
| З потужністю головних двигунів 3 000 кВт | судноводій механік електромеханік або електрик матрос моторист | 1 1 - 1 - | 2 2* 1* 1 2* | 2 2* 1* 1 2* |
| Пасажирські судна |
| З кількістю спальних місць для пасажирів від 12 до 50 включно | судноводій механік матрос моторист електромеханік/електрик | - - - - - | - - - - - | 3*** 3*** 3 2* 1 * |
| З кількістю спальних місць для пасажирів від 51 до 100 включно | судноводій механік матрос моторист електромеханік/електрик | - - - - - | - - - - - | 3 3 6 2 1 * |
| З кількістю спальних місць для пасажирів від 101 до 250 включно | судноводій механік боцман матрос моторист електромеханік лікар | - - - - - - - | - - - - - - - | 3 3 1 9 3 1 1 |
| З кількістю спальних місць для пасажирів більш як 250 | судноводій механік боцман матрос моторист електромеханік лікар | - - - - - - - | - - - - - - - | 4 3 1 9 4 2 1 |
| З кількістю місць для сидіння пасажирів від 12 до 50 включно | судноводій механік матрос моторист | 1 1** 1 - | 2**** 2** 1 1* | 3**** 2**** 2 1* |
| З кількістю місць для сидіння пасажирів від 51 до 100 включно | судноводій механік матрос моторист | 1 1** 1 - | 2**** 2** 2 1* | 3**** 2**** 2 1* |
| З кількістю місць для сидіння пасажирів від 101 та більше | судноводій механік матрос моторист | 1 1** 2 - | 2 1 2 1 | 3** 2* 2 2 |
| Малі/маломірні судна, які здійснюють комерційні перевезення до 12 пасажирів |
| Довжиною до 8 м | судноводій | 1 | 2**** | 3*** |
| Довжиною від 8 м до 18 м | судноводій матрос | 1 1 | 2**** 1 | 3*** 1 |
| Довжиною від 18 м до 24 м | судноводій матрос | 1 2 | 2**** 2 | 3*** 2 |
| Роз’їзні катери |
| З потужністю головних двигунів 301 - 750 кВт | судноводій механік електромеханік або електрик матрос | 1 1 - 1 | 2 1 1* 2 | 2 2* 1* 2 |
| З потужністю головних двигунів більше 750 кВт | судноводій механік електромеханік або електрик матрос | 1 1 - 2 | 2 1 1* 2 | 2 2* 1* 3 |
| Самохідні плавучі крани |
| Валовою місткістю до 1 000 одиниць | судноводій механік матрос | 1 1 1 | - - - | - - - |
| Валовою місткістю 1 001 - 2 400 одиниць | судноводій механік матрос | 1 1 1 | - - - | - - - |
| Валовою місткістю 2 401 - 5 500 одиниць | судноводій механік матрос | 1 1 1 | - - - | - - - |

*  Можливе скорочення на одну особу за умови, що обсяг автоматизації судна дозволяє експлуатацію його механічної установки без постійної присутності обслуговуючого персоналу в машинних приміщеннях і в центральному посту керування.

** Можливе скорочення цієї посади за умови, що обсяг автоматизації судна дозволяє експлуатацію його механічної установки без постійної присутності обслуговуючого персоналу в машинних приміщеннях і в центральному посту керування  та судноводій має чинний документ судноводія-механіка.

*** Можливе скорочення на одну особу за умови несення вахти двома змінами.

**** Можливе скорочення на одну особу за умови плавання не більше ніж 12 годин протягом доби.

Примітка.

На судні із чисельністю екіпажу 10 і більше осіб та цілодобовим режимом експлуатації повинно бути не менше одного кваліфікованого кухаря.