|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України «25» травня 2015 року № 179 |
| --- | --- | --- |

ЗМІНА №1 ГСТУ 32.001-94

Сторінка 1

Сторінок 5

Викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами

тепловозних дизелів.

Норми та методи визначення

1 РОЗРОБЛЕНО: Українська державна академія залізничного транспорту, Міністерство освіти і науки України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства інфраструктури України від 25 травня 2015 року № 179

Розділ 2. Замінити посилання: «ГОСТ 10448-81 (СТ СЭВ 1582-79) Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Правила приёмки. Методы испытаний» на «ГОСТ 10448-80 Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Приёмка. Методы испытаний»;

замінити посилання: «ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности» на «ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

доповнити посиланнями: «ДСТУ 2501-94 Аналізатори газів для контролю відходів транспортних засобів. Загальні технічні вимоги і методи випробування» та «ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення».

Розділ 3 доповнити рядком:

«Середньоексплуатаційний питомий викид твердих частинок – ».

Розділ 4. Таблицю 1 доповнити рядком:

| Тверді частинки | 0,4 | 0,2 |
| --- | --- | --- |

Розділ 5. Таблицю 5 доповнити рядками 9 - 12:

| 9 Натуральний показник ослаблення світлового потоку, м-1, |  | ±2 |
| --- | --- | --- |
| 10 Коефіцієнт ослаблення світлового потоку, % |  | ±2 |
| 11 Димове число фільтра, ум.од. |  | ±2 |
| 12 Питомий викид твердих частинок, г/(кВт·год) |  | ±12 |

Пункт 5.1.4 після слова «газоаналізаторами» доповнити словами, літерами та цифрами «згідно з ДСТУ 2501-94».

Розділ 5 доповнити пунктом 5.2:

«5.2 Викиди твердих частинок СТЧ вимірюють прийнятою в європейських країнах «Системою визначення змісту твердих частинок у відпрацьованих газах». Допускається визначати викиди твердих частинок шляхом вимірювання димності відпрацьованих газів з подальшим переводом показника димності у викиди на основі встановлених взаємозв’язків між ними та перерахунком на середньоексплуатаційні питомі викиди.».

Розділ 6 доповнити пунктом 6.8:

«6.8 Вимірювання димності відпрацьованих газів допускається проводити одним з таких методів:

- оптичним методом з вимірюванням натурального показника    ослаблення світлового потоку і коефіцієнта ослаблення світлового потоку;

- фільтраційним методом з вимірюванням димового числа        фільтра.».

Розділ 7 викласти в такій редакції:

«Контроль точності вимірювань виконують за допомогою пристроїв, що пройшли повірку у встановленому порядку згідно з ДСТУ 2708».

Номер пункту 8.9 замінити на номер 8.8.

Пункт 8.8. Вилучити позначення «…(,,)…».

Розділ 8 доповнити пунктами 8.9 – 8.12:

«8.9 Визначені показники димності перевіряють на відповідність стандартним умовам за допомогою коефіцієнта атмосферних умов , який обчислюють за формулою:

,                      (12)

де  – температура атмосферного повітря під час проведення             випробування, 0С;

– атмосферний тиск під час проведення випробування, кПа.

Результати випробувань не потребують корегувань, якщо коефіцієнт  у межах від 0,98 до 1,02. Якщо значення коефіцієнта  виходить за вказані межі, то отримані значення показників димності слід корегувати за методикою виробника димоміра.

8.10 Величини викидів твердих частинок  у залежності від коефіцієнта ослаблення світлового потоку визначають за рисунком 1.

8.11 Величини натурального показника ослаблення світлового потоку  у залежності від коефіцієнта ослаблення світлового потоку  визначають за рисунком 2.

8.12 Питомий викид твердих частинок , г/(кВт·год), на кожному режимі роботи дизеля обчислюють за формулою:

.                                       (13) ».

Пункт 9.4. Замінити посилання «ГОСТ 12.1.012» на «ДСТУ ГОСТ 12.1.012».

Додаток А. Таблицю А.1 доповнити рядками 13 - 19:

| 13 Димність відпра-цьованих газів | - | - | Непрозорість відпрацьованих газів внаслідок неповного згоряння палива у циліндрах дизеля та наявності різних домішок у рідкому або твердому стані |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 Натуральний по-казник ослаблення світлового потоку |  | - | Величина, обернена такій товщині шару відпрацьованих газів, яка ослаблює потік світла від джерела димоміра у кількість разів, що дорівнює підґрунтю натурального логарифма |
| 15 Коефіцієнт ослаб-лення світлового потоку |  | - | Ступінь ослаблення світлового потоку від джерела димоміра внаслідок поглинання і розсіювання світла відпрацьованими газами під час проходження ними робочої труби димоміра |
| 16 Димомір оптич-ного типу | - | - | Прилад для вимірювання димності, яка визначається показником або коефіцієнтом ослаблення світлового потоку |
| 17 Ефективна база димоміра оптичного типу |  | - | Довжина шляху, що проходить світловий потік крізь середовище у робочій трубі димоміра під час вимірювань |
| 18 Димомір філь-траційного типу | - | - | Прилад для вимірювання димності через показник відбиття світла поверхнею фільтра, пофарбованого всіма компонентами дисперсної фази відпрацьованих газів, після пропускання певної їх порції через фільтр |
| 19 Димове число фільтра |  | - | Показник димності відпрацьованих газів, що застосовується при використанні димоміра фільтраційного типу і вимірюється в умовних одиницях десятибальної шкали |

Додаток Б. Замінити нумерацію пунктів: 1 – 13 на Б.1 – Б.13; доповнити пунктами Б.14 та Б.15:

«Б.14 Вимоги до димоміра оптичного типу

Б.14.1 Димомір повинен працювати за методом просвічування шару відпрацьованих газів певної товщини. Стандартна ефективна база димоміра    дорівнює 0,43 м.

Б.14.2 Індикатор димоміра повинен мати дві вимірювальні шкали:       основну, яка градуйована в одиницях натурального показника ослаблення світлового потоку від 0 м-1 до ∞ м-1, і допоміжну лінійну шкалу для коефіцієнта ослаблення світлового потоку з діапазоном градуювання від 0 % до 100 %.

Б.15 Вимоги до димоміра фільтраційного типу

Б.15.1 Відбір проб необхідно проводити відповідно до інструкції з експлуатації димоміра.

Б.15.2 Димомір повинен бути обладнаний пристроями для перевірки точності роботи апаратури – каліброваними екранами або їх еквівалентами, які відповідають димовому числу фільтра 3FSN або 5FSN із зазначеною точністю в межах ±0,1FSN».

Бібліографічні дані замінити «УДК 621.43.068.4:577» на «Код УКДН 13.040.50»;

ключові слова доповнити словами: «дизелі тепловозні, тверді частинки, димність, димомір».

| Ректор Української державної академії | __________________ | С.В. Панченко |
| --- | --- | --- |
| Керівник розробки, проректор | ___________________ | А.О. Каграманян |
| Відповідальний виконавець, доцент | _________________ | В.В. Захарченко |

# Text boxes

Рисунок 1 – Залежність викидів твердих частинок від

коефіцієнта ослаблення світлового потоку

,

г/м3

, %

20

40

60

80

0,2

0,4

0,6

0,7

0,3

0,1

0,5

К ,м-1

, %

20

40

60

80

2

4

3

1

Рисунок 2 – Залежність натурального показника ослаблення світлового потоку  від коефіцієнта ослаблення світлового потоку